Raumtemperaturregler UP 254K, DELTA style titanweiß/metallicsilber

mit integriertem Raumtemperaturfühler,

mit Regelung einstellbar als Zweipunkt-Regelung und/oder stetige Regelung (P- bzw. PI-Algorithmus), für reinen Heizbetrieb, reinen Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb,

mit über den KNX umschaltbaren Betriebsarten Komfortbetrieb, Pre-Komfort, Energiespar- und Frost- bzw. Hitzeschutzbetrieb,

mit Präsenztaster zum lokalen Umschalten zwischen Komfort- und Pre-Komfortbetrieb bzw. zwischen Komfort- und Energiesparbetrieb sowie zur Verlängerung des Komfortbetriebs nach Aktivierung des Energiesparbetriebs oder Schutzbetriebs,

mit Taster zum lokalen Umschalten zwischen Hand- und Automatikbetrieb,

mit über einen Drehknopf am Regler sowie über den KNX einstellbarer Verschiebung des Raumtemperatur-Sollwertes für Komfortbetrieb,

mit über den KNX vorgebbarem Basis-Sollwert der Raumtemperatur für Komfortbetrieb,

mit über einen Drehknopf am Regler einstellbarem Sollwert in °C für Komfortbetrieb,

mit einstellbarer Totzone zwischen dem Sollwert Heizen und dem Sollwert Kühlen für Komfortbetrieb, mit zweistufigem Heizen oder Kühlen,

mit Ausgabe der Stellgröße(n) wahlweise als Schaltbefehl Ein/Aus oder als Stellbefehl im Bereich 0-100%,

mit 5 LEDs zur Anzeige Handbetrieb und der aktuellen Betriebsarten,

mit 4 LEDs zur Anzeige Heiz- bzw. Kühlventil geöffnet, Taupunktalarm und geöffnetes Fenster,

zur Montage auf einem Bus Transceiver Modul (BTM)  UP 117 (separat ausgeschrieben),

Abmessungen:	68 x 68 x 16 mm (L x B x T),

Schalterprogramm:	DELTA style titanweiß/metallicsilber,

Hersteller: Siemens
Best.-Nr.: 5WG1 254-2KB13