| Pos. Stck. | Jalousiesteuerung Einsatz sys 5TC1 231 |
| --- | --- |
| zur Ansteuerung eines Jalousie- oder Rollladen- bzw. Markisen-Antriebs, max. 1.000 VA, über zwei elektrisch gegeneinander verriegelte Relais, mit Steckverbinder zum Aufstecken einer Taste wave Jalousie als Bedienoberfläche, mit Nebenstelleneingängen Auf und AB zum Anschluß konventioneller Jalousieschalter bzw. -Taster, mit möglicher Realisierung von Gruppen- und Zentralsteuerungen sowie der Sicherheitsfunktion „Auf bei Windalarm“, mit einer Mindestschaltpause von 1 s bei Drehrichtungsumkehr, mit möglichem Mehrphasenbetrieb, mit Überbrückung von Netzspannungsunterbrechungen kleiner 0,2 s, Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V/50 Hz, mit sechs Schraubklemmen für eindrähtige Leiter 0,5 ... 2,5 mm² zum Anschluss von Außenleiter, Neutralleiter, Antrieb und Nebenstellen-Schaltern bzw. -Tastern, |
| Bauform: Unterputzgerät zum Einbau in Gerätedosen 60mm (, 40mm tief nach DIN 49073-1, für Schraub- oder Krallenbefestigung, Teilungsmaß: 71 x 71 mm, Einbautiefe: 32 mm. |
| Fabrikat: Siemens Bestell-Nr.: 5TC1 231 |

| liefern, montieren, beschriften, |
| --- |
| in Betrieb nehmen und dokumentieren |
| Material:.......... | Lohn:............... |
|  | EP:................... | GP:..................... |