Ausschreibungstext:  DALI Controller-4

Lichtsteuergerät,

mit der Möglichkeit der Inbetriebnahme mit einer Software über USB

zur Kommunikation mit elektronischen Vorschaltgeräten mit DALI Protokoll nach IEC 62386

mit der Unterstützung von 4 DALI Linien nach IEC 62386

mit der Unterstützung von 64 elektronischen Vorschaltgeräten pro Linie

zur Kommunikation mit DALI Tastereingang 4-fach und DALI Kombisensor Büro

mit der Unterstützung von maximal 64 Eingangskanälen

mit Schalten und Dimmen von elektronischen Vorschaltgeräten nach IEC 62386

mit Szenensteuerung

mit Ablaufsteuerung für Szenen

mit Zeitschalterbetrieb

mit Konstantlichtregelung

mit Linienübergreifender Gruppenbildung

mit Spannungsversorgung der Elektronik und der 4 DALI – Linien über ein integriertes Netzgerät für 230V

mit LED’s zur Zustandsanzeige

mit LED zur Anzeige Lampenfehler am Gerät

mit Tasten zur Vorort – Bedienung.

Mit Steckklemmen zum Anschluss der DALI – Linien, der Spannungsversorgung und den Relaiskontakten

als Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715,

mit Breite 9 TE (1 TE = 18 mm)

Hersteller: Siemens
Best.-Nr.: 5TC8 300-0