Schaltaktor N 567/21, 16x AC 230 V, 10 A,

mit einem Relaiskontakt pro Ausgang als Schaltelement,

Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V,

Bemessungsstrom 10 A, cos phi = 1,

mit Spannungsversorgung der Elektronik über ein integriertes Netzgerät für AC 230V,

mit Taster zum Umschalten zwischen Bus- und Direktbetrieb,

mit gelber LED zur Anzeige des aktivierten Direktbetriebs,

mit je 1 roten LED pro Ausgang zur Anzeige des Schaltzustands,

mit je einem Taster pro Ausgang zum Schalten des Ausgangs über eine UM-Funktion im Direktbetrieb, funktionsfähig bei Anliegen von AC 230V, (auch bei fehlender Busspannung und gestörter oder noch nicht in Betrieb genommener Buskommunikation), mit Auswahl, ob Ausgänge identisch oder individuell parametrierbar sind,

mit pro Ausgang wählbarer Betriebsart (Normalbetrieb, Zeitschalterbetrieb),

mit einstellbarer Ein- sowie Ausschaltverzögerung,

mit wählbarer logischer Verknüpfung (UND/ODER) zweier Kommunikationsobjekte und einstellbarem Startwert der Verknüpfung bei Busspannungswiederkehr,

mit pro Ausgang hinzufügbarem Objekt Nachtbetrieb zum zeitbegrenztem Einschalten der Beleuchtung bei Nacht,

mit einstellbarer Einschaltdauer bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb,

mit wählbarem Warnen vor dem bevorstehenden Ausschalten durch dreimaliges kurzes Aus- und Wiedereinschalten (Blinken) bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb,

mit pro Ausgang hinzufügbarem Objekt zur Statusmeldung,

mit Senden der Statusobjekte auf Abfrage und/oder automatisch nach Änderung,

mit integrierter 8bit-Szenensteuerung und Einbinden jedes Ausgangs in bis zu 8 Szenen,

mit unverändertem Schaltzustand aller Ausgänge bei Netzausfall,

mit pro Ausgang einstellbarem Schaltzustand nach Netzwiederkehr,

mit integriertem Busankoppler,

mit Busanschluss sowohl über Busklemme als auch Kontaktsystem zur Datenschiene,

nur halbe Standard-Buslast,

als Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715,

max. Breite 8 TE (1 TE = 18 mm)

Hersteller: Siemens
Best.-Nr.: 5WG1 567-1AB21