| Pos. Stck. | IP Router N 146 |
| --- | --- |
| verbindet Buslinien oder Busbereiche miteinander über einen schnelles Internet Protokoll (IP) Datennetzwerk, besitzt eine RJ45 Buchse für die Verbindung zum Ethernet und einen Busklemmenblock für die Verbindung zum Bus, verwendet AC/DC 24 V als Betriebsspannung, die über einen zweiten Klemmenblock eingespeist wird, nutzt den EIBnet/IP Standard zur Weiterleitung von EIB Telegrammen zwischen Linien und ermöglicht parallel dazu den Zugriff von einem PC, ermöglicht in Verbindung mit einem LAN Modem den Zugriff von Ferne auf eine EIB Installation, bietet unter Nutzung des Internet Protokolls (IP) eine einfache Anbindung an übergeordnete Systeme, ermöglicht den direkten Zugriff von jedem Punkt im IP Netzwerk auf die EIB Installation (EIBnet/IP Tunneling), bietet gebäude- und liegenschaftsübergreifende Kommunikation, bietet Filtern und Weiterleiten von Telegrammen nach physikalischer Adresse und Gruppenadresse, besitzt LED Anzeigen für Betriebsbereitschaft, EIB Kommunikation und IP Kommunikation Bei der Konfiguration der IP Schnittstelle hat der Installateur alle notwendigen Einstellungen vorzunehmen. Die Zuweisung der Netzwerkparameter erfolgt durch den Installateur über die ETS oder automatisch von einem DHCP Dienst im Netzwerk. Busanschluß: über EIB Busklemme Netzwerk: Ethernet 10 Mbit/s, Anschluß über RJ 45 Stecker Bauform: Hutschienenmontage Abmessungen: N-Maß, 2 TE breit (1 TE = 18 mm). |

Fabrikat: Siemens Bestell-Nr.: 5WG1 146-1AB01

| liefern, montieren, parametrieren, beschriften, |
| --- |
| in Betrieb nehmen und dokumentieren |
| Material:.......... | Lohn:............... |
|  | EP:................... | GP:..................... |