N 148/22 IP Interface,

zur Kommunikation zwischen KNX/EIB-Geräten und PCs sowie, in Verbindung mit einem LAN-Modem oder DSL Router, zum Fernzugriff auf eine KNX/EIB-Installation,

zur Nutzung als Schnittstelle für die ETS3 und zu einer Visualisierung,

mit Nutzung des Protokolls KNXnet/IP,

mit bis zu vier KNXnet/IP Tunneling Verbindungen für parallelen Buszugriff der ETS und weiterer PC Software,

mit ObjectServer Verbindung zur Visualisierung über Netzwerkverbindungen mit langen Signallaufzeiten,

mit automatischer Zuweisung zusätzlicher physikalischer Adressen für KNXnet/IP Tunneling und ObjectServer Verbindungen ohne zusätzliches Werkzeug,

mit Zuweisung der Netzwerkparameter durch den Installateur über die ETS, automatisch von einem DHCP-Dienst im Netzwerk oder bei Fehlen eines DHCP Dienstes selbstätig durch das Gerät (AutoIP),

mit Anzeige der Art der Zuweisung der Netzwerkparameter auf Anforderung am Gerät,

mit 5 LEDs zur Anzeige von Betriebsbereitschaft, KNX/EIB-Kommunikation und IP-Kommunikation,

mit Spannungsversorgung der Elektronik über „Power over Ethernet“ gemäß IEEE 802.3af oder alternativ durch eine externe Sicherheitsspannungsquelle für AC/DC 24 V,

mit steckbarem Klemmblock zum Anschluss der externen Spannungsquelle,

mit integriertem Busankoppler,

Busanschluss über Busklemme,

Ethernetanschluss über RJ45-Buchse,

als Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715

Hersteller: Siemens
Best.-Nr.: 5WG1 148-1AB22