| Pos. Stck. | Wetterzentrale für 8 Fühler AP 257 |
| --- | --- |
| Die Wetterstation AP 257 bildet die Schnittstelle zwischen den Fühlern und dem instabus EIB . Die Wetterzentralsteuerungen 8-Fühler ermöglicht die zentrale Schalt- und Steuerungssysteme, wie z.B. eine automatische Lenkung verschiedenster Sonnenschutzbehänge. An das Zentralgerät lassen sich 8 Sensoren anschließen. Neben einem speziell für den Windrotor vorhandenen digitalen Eingang, sind 7 weitere analoge Eingänge, für den Anschluss von Licht-, Regen-, Temperatur- und Dämmerungsfühlern vorhanden. Eine Verknüpfung von Sonne; Temperatur, Wind, Regen hat sicherzustellen, daß außenliegender und innenliegender Sonnenschutz gleichzeitig gesteuert werden kann. Zudem haben Sicherheitsobjekte auch das Schließen von Fenstern und Dachöffnungen zu gewährleisten. Sämtliche Fühlerdaten (KLux, Temp., Wind etc.) können in der Visualisierung oder auf einem Display angezeigt werden. Zudem hat das Gerät über eine Sperrfunktion sicherzustellen, daß die Anlage vorübergehend keine automatischen Abläufe durchführt, z.B. bei Fensterreinigungsarbeiten. Die Sonnenautomatik ist durch EIB-Telegramme ein- und ausschaltbar. Das Gerät hat zudem über eine Licht-Zeitfunktion zu verfügen, die es ermöglicht daß eine Sonnenschutzanlage bei Erreichen eines Lichtgrenzwertes abfährt und nur per Uhrzeitbefehl wieder auffährt. Damit wird verhindert, daß die Sonnenschutzanlage bei wechselnden Lichtverhältnissen (Wolken) Auf-und Abfährt, die Wind-und Regenüberwachung bleibt vorrangig erhalten. Zudem hat eine Windrotorüberwachung zu erfolgen, die sicher stellt, daß bei einem Ausfall (Beschädigung ) die Zentrale ein Sicherheitstelegramm auslöst. Anschlüsse Spannungsversorgung 230V NYM J – 3x1,5mm² Fühlereingänge JY(ST)Y 2x2x0,6 oder PYCYM 2x2x0,6 Buslinie: Busklemme schraubenlos 0,6 ... 0,8mm Ø eindrähtig Bauform: Aufputzgerät Abmessungen: (BxHxT) 250x160x55mm |

Fabrikat: Siemens Bestell-Nr.: 5WG1 257-3AB01

| liefern, montieren, parametrieren, beschriften, |
| --- |
| in Betrieb nehmen und dokumentieren |
| Material:.......... | Lohn:............... |
|  | EP:................... | GP:..................... |