Ausschreibungstext AP 257/31 Wetterstation WS1

Wetterstation,

mit beheiztem Windsensor ohne mechanisch bewegte Teile zum Messen der Windgeschwindigkeit, Messbereich min. 0-70 m/s,

mit Helligkeitsfühler, Messbereich min. 0-99 k Lux,

mit Dämmerungsdetektion im Bereich von min. 0-1000 Lux,

mit Außentemperaturfühler, Messbereich min. -40 … +80°C,

mit beheiztem Niederschlagswächter,

mit Empfänger für das DCF 77-Zeitsignal,

mit LED zur Anzeige des DCF 77-Empfangs,

mit Senden und Empfangen von Datum und Uhrzeit über den Bus,

mit Senden aller Messwerte über den Bus,

mit Überwachen aller Messwerte auf jeweils bis zu 3 Grenzwerte,

mit Eingabe der geographischen Lage des Montageortes über die Auswahl von Land und Stadt oder über die Angabe von Längen- und Breitengrad,

mit Zentralbefehl zum Aktivieren / Deaktivieren des Sonnenschutzes bei Sonnenschein-Beginn/-Ende,

mit Berücksichtigung der Ausrichtung von bis zu 4 Fassaden und automatischer Aktivierung / Deaktivierung des Sonnenschutzes einer Fassade während der Zeit, in der die Sonne die jeweilige Fassade bescheint,

mit logischer ODER-Verknüpfung von bis zu 8 Alarm- / Störungsmeldungen zu einem Sicherheitsalarm zum Deaktivieren des Sonnenschutzes,

mit je 4 logischen UND- und ODER-Verknüpfungen von jeweils bis zu 4 Eingangsobjekten, auswählbar aus bis zu 40 möglichen Objekten,

mit Spannungsversorgung über AC 20 V oder DC 24 V, max. 120mA,

mit Zuführung der Versorgungsspannung über das weiß/gelbe Aderpaar der Busleitung,

mit integrierter Busankopplung,

mit Busanschluss über Busklemme,

als Kompaktgerät zur Mast- oder Wandmontage, einschließlich Mast- / Wandhalter.

Hersteller: Siemens
Best.-Nr.: 5WG1 257-3AB31