Ausschreibungstext Windsensor AP 257/41

Windsensor, beheizt,

mit Fühler ohne mechanisch bewegte Teile zum Messen der Windgeschwindigkeit, Messbereich min. 0-70 m/s,

mit Senden der Windgeschwindigkeit über den Bus,

mit Erfassen, Abfragen und Rücksetzen der maximalen Windgeschwindigkeit,

mit Überwachen der Windgeschwindigkeit auf bis zu 3 Grenzwerte,

mit getrenntem Sperren und Freigeben jeder Grenzwert-Überwachung,

mit 8 logischen UND- sowie 8 ODER-Verknüpfungen von jeweils bis zu 4 Eingangsobjekten, auswählbar aus bis zu 41 möglichen Objekten,

wahlweise mit Senden eines 1-Bit-Objektes oder von zwei 8-Bit-Objekten als Ergebnis der Grenzwert-Überwachung oder einer logischen Verknüpfung,

mit Spannungsversorgung über AC 20 V oder DC 24 V, max. 120mA,

mit Zuführung der Versorgungsspannung über das weiß/gelbe Aderpaar der Busleitung,

mit integrierter Busankopplung,

mit Busanschluss über Busklemme,

als Kompaktgerät zur Mast- oder Wandmontage, einschließlich Mast- / Wandhalter.

Hersteller: Siemens
Best.-Nr.: 5WG1 257-3AB41