N 527/21 Universaldimmer 4× AC 230V, 50/60Hz, 570VA

mit 4 Ausgängen (A...D) zum Dimmen von 4 voneinander unabhängigen Lasten,

geeignet zum Dimmen von ohmschen, induktiven oder kapazitiven Lasten (Glühlampen und Hochvolt-Halogenlampen sowie Niedervolt-Halogenlampen mit magnetischem oder elektronischen Transformator sowie dimmbaren Energiesparlampen),

mit automatischer Ermittlung der Lastart und entsprechender Umschaltung auf Phasenanschnitt- oder Phasenabschnitt-Betrieb,

mit Dimmen einer Mindestlast  ab 5 W (ohmsch) und einer maximalen Last bis 570 VA,

mit der Möglichkeit, bei Betrieb an demselben Außenleiter, die Ausgänge A und B sowie C und D jeweils parallel zu schalten, um so eine maximale Last bis jeweils 1.140 VA dimmen zu können,

mit einer grünen LED pro Ausgang zur Schaltzustands-Anzeige,

mit einer Taste „TEST“ pro Ausgang zum manuellen Einschalten und Dimmen des zugehörigen Ausgangs,

mit folgenden Funktionen pro Ausgang:

- Schalten Ein / Aus,

- Dimmen heller / dunkler,

- Dimmwert senden,

- Ein-/Ausschalten durch Dimmen,

- Begrenzung auf einen unteren und / oder oberen Dimmwert,

- Anspringen / Andimmen des Einschaltwertes mit einstellbarer Dimmzeit,

- einstellbare Dimmzeit für Dimmen heller / dunkler,

- einstellbare Dimmzeit gemeinsam für Dimmwerte, Szenen und Sequenzen,

- Auswahl ob Ein-/Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion oder Blinken,

- zwei aktivierbare Sequenzen mit jeweils bis zu 4 Aktionen und einstellbaren Wartezeiten zwischen den Aktionen,

- Einbinden in bis zu 8 Szenen einer 8-bit Szenensteuerung,

- Sperren / Freigeben des Ausgangs,

- Senden von Schalt- und Dimmwert-Status sowie den Fehlermeldungen „Allgemein“, „Kein Netz“ und „Überlastung“,

- einstellbares Verhalten bei Busspannungswiederkehr,

mit integriertem Busankoppler und Busanschluss über Busklemme,

als Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene EN 60715-TH35-7.5,

Abmessungen: Breite 216,5 mm (12TE), Höhe 90 mm, Tiefe 44 mm.

Fabrikat: Siemens oder gleichwertig

Bestellnummer: 5WG1 527-1AB21