Ausschreibungstext zu „N 528/31 Universaldimmer M300“

Universaldimmer-Hauptmodul 1x 300 VA,

mit Schnittstelle zum Anschluss von Universaldimmer-Erweiterungen und Software zur Ansteuerung von bis zu 5 Universaldimmer-Erweiterungen,

mit Spannungsversorgung der Elektronik über AC 230 V, 50 / 60 Hz,

mit einem Ausgang zum Schalten und Dimmen von ohmschen, induktiven oder kapazitiven Lasten,

mit automatischer Anpassung an Phasenanschnitt- oder Phasenabschnitt-Steuerung, abhängig vom angeschlossenen Lasttyp,

Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V, Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz,

Bemessungsleistung bei +45°C Umgebungstemperatur: 20...300 VA,

mit elektronischem Schutz des Ausgangs gegen Überlast, Kurzschluss und Übertemperatur,

mit Melden von Überlast, Kurzschluss und Übertemperatur über den Bus,

mit 2 Nebenstellen-Eingängen für AC 230 V (mit dem Nullleiter als Bezugspotential) zum Schalten und Dimmen des Ausgangs und wählbarem Übertragen der Schalt- und Dimmbefehle über den Bus,

max. Länge der Anschlussleitungen an die Nebenstellen-Eingänge 100 m,

mit einem Taster auf der Geräteoberseite zum Umschalten zwischen Bus- und Direktbetrieb und zur Anwahl des zu schaltenden Gerätes (bzw. Ausgang A...F),

mit gelber LED zur Anzeige des Direktbetriebs,

mit Statusobjekt zum Melden des Direktbetriebs,

mit 6 zweifarbigen LED zur Anzeige des Schaltzustands (rot = Ein, grün = Aus) bzw. eines Fehlers (grün blinkend) beim angewählten Gerät (Ausgang),

mit zwei Tastern auf der Geräteoberseite zum Schalten und Dimmen des angewählten Ausgangs im Direktbetrieb, funktionsfähig bei Anliegen von AC 230 V an Hauptmodul und Erweiterungen, auch bei ausgefallener oder noch nicht in Betrieb genommener Buskommunikation,

mit einstellbarem Parallelschalten der Ausgänge von zwei Universaldimmer-Erweiterungen für 20...1.000 VA zur Verdopplung der Dimmleistung auf 40...2.000 VA,

mit Auswahl, ob alle Geräte (Ausgänge) identisch oder individuell parametrierbar sind,

mit pro Ausgang wählbarer Betriebsart (Normalbetrieb, ein- oder 2-stufiger Zeitschalterbetrieb, Blinken),

mit einstellbarer Einschalt- und Ausschalt-Verzögerung,

mit jeweils einstellbarer Dimmzeit von 0% auf 100% für Schalten Ein/Aus und Dimmen heller/dunkler,

mit zwei Dimmwert-Objekten mit jeweils einstellbarer Dimmzeit von 0...100%,

mit Aus- und/oder Einschalten eines Ausgangs über Dimmen Heller/Dunkler,

mit einstellbarem Dimmwert beim Einschalten,

mit Anspringen oder Andimmen eines neuen Dimmwertes,

mit pro Ausgang hinzu fügbarem Statusobjekt Schalten und / oder Statusobjekt Dimmwert,

mit pro Ausgang hinzufügbarem Objekt zum Sperren / Freigeben des Ausgangs,

mit Senden der Statusobjekte auf Abfrage und/oder automatisch nach Änderung,

mit einstellbarer Sperrzeit zum Senden der Statusobjekte nach Neustart und Busspannungswiederkehr,

mit pro Ausgang einstellbarem Dimmwert bei Busspannungs-Ausfall und –Wiederkehr sowie bei Netzwiederkehr,

mit pro Ausgang hinzu fügbarem Objekt Nachtbetrieb zum zeitbegrenztem Einschalten des Ausgangs (und damit der Beleuchtung) bei Nacht,

mit einstellbarer Einschaltdauer bei Nacht- und Zeitschalterbetrieb,

mit wählbarem Warnen vor dem bevorstehenden Ausschalten durch Dimmen auf 50% des bisherigen Dimmwertes bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb,

mit integrierter 8bit-Szenensteuerung und Einbinden jedes Ausgangs in bis zu 8 Szenen,

mit einstellbarer Dimmzeit bei Szenensteuerung,

mit integriertem Busankoppler,

mit Busanschluss über Busklemme,

als Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715,

max. Breite 3 TE (1 TE = 18 mm)

Hersteller: Siemens
Best.-Nr.: 5WG1 528-1AB31