| Pos. Stck. | Binärausgang UP 562/01 2x230V 10A mit Anwenderschnittstelle |
| --- | --- |
| zum Schalten mit 2 potentialfreien Kontakten 2 voneinander unabhängige Gruppen von elektrischen Verbrauchern als Unterputzgerät mit AST-Buchse (zum Auf-stecken eines Tasters 1-fach bis 4-fach) mit integriertem Busankoppler und mit Hängebügel, zum Einbau in Gerätedosen 60 mm, 60 mm tief, Folgende Funktionen sind einstellbar: Relaisbetrieb (Schließer/Öffner), Zwangsführung (Ein- oder Ausschalten), Schaltzustände bei Spannungsausfall und - wiederkehr parametrierbar, Verknüpfung (UND, ODER) sowie Statusabfrage (z. B. mit Visualisierung) sind möglich. Nennspannung: AC 230V 50. . . 60Hz, Schaltleistung je Ausgang: 10A bei ohmscher Last, mit Versorgung der Elektronik über die Busspannung, Anschluß der Laststromkreise über schraubenlose Steckklemme 1 bis 2, 5qmm, Bus-Anschluß über Busanschlußklemme, Schutzart IP 20 Abmessungen (B x H): 71x71mm, Einbautiefe 40mm. |
| Fabrikat: Siemens Bestell-Nr.: 5WG1 562-2AB01 |

| liefern, montieren, parametrieren, beschriften, |
| --- |
| in Betrieb nehmen und dokumentieren |
| Material:.......... | Lohn:............... |
|  | EP:................... | GP:..................... |