| Pos. Stck. | Wandsender Aktor 230V wave UP 560 |
| --- | --- |
| mit Funk-Sender/-Empfänger 868 MHz, entsprechend dem KNX RF-Standard, Reichweite ca. 100 m im Freifeld, mit 10-poligem Steckverbinder zum Aufstecken eines instabus Tasters 1-fach oder 2-fach als Bedienoberfläche zum lokalen Bedienen des integrierten Schaltaktors und zum Fernbedienen von Funkaktoren, Schalt- oder Universaldimmer-Einsätzen sys bzw. Jalousiesteuerungs-Einsätzen sys, die mit Tasten wave bestückt sind, mit integriertem Schaltaktor mit Relaiskontakt, bemessen für AC 230V, 6 A, cos phi = 1, mit Einstellmöglichkeit, ob die Last dauerhaft ein- bzw. ausgeschaltet werden soll (Normalbetrieb) oder ob der Aktor im Zeitschalterbetrieb arbeiten soll, mit einer einstellbaren Einschaltdauer von 1, 5 oder 15 Minuten, mit Stromversorgung über ein integriertes Netzteil zum Anschluss an AC 230V, mit Netz- und Lastanschluss über drei Schraubklemmen zum Anschluss ein- oder feindrähtiger Leiter 0,5 bis 2,5 mm², mit Inbetriebnahme ohne zusätzliche Hilfsmittel über sechs an der Vorderseite angebrachte DIL-Schalter, Bauform: Unterputzgerät zum Einbau in eine Installationsdose ( 60 mm) mittels Schraub- oder Krallenbefestigung, Teilungsmaß 71 mm, Einbautiefe 32 mm. |
| Fabrikat: Siemens Bestell-Nr.: 5WG3 560-2AB01 |

| liefern, montieren, parametrieren, beschriften, |
| --- |
| in Betrieb nehmen und dokumentieren |
| Material:.......... | Lohn:............... |
|  | EP:................... | GP:..................... |