| Pos. Stck. | Schaltaktor wave GE 561/11, 2x16A |
| --- | --- |
| mit KNX Funk-Sender/-Empfänger für 868 MHz, mit EnOcean Funkempfänger für 868 MHz, mit Umsetzer von EnOcean Funk auf KNX Funk zur Ansteuerung von KNX Funkaktoren über EnOcean Funktaster, mit Ansteuerung der interne Aktorkanäle über KNX- und/oder EnOcean-Funktaster, mit einem Relaiskontakt pro Ausgang, Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V, Bemessungsstrom 16 A bei cos phi = 1, mit Einstellmöglichkeit, ob die Last dauerhaft ein- bzw. ausgeschaltet werden soll (Normalbetrieb) oder ob der Aktor im Zeitschalterbetrieb arbeiten soll mit einer einstellbaren Einschaltdauer von 1 bis 60 Minuten, mit Stromversorgung der Elektronik über AC 230 V, mit Inbetriebnahme ohne zusätzliche Hilfsmittel über einen an der Oberseite angebrachten Taster, als Einbaugerät Abmessungen: 42 x 32 x 274,5 mm (BxHxL) |
| Fabrikat: Siemens Bestell-Nr.: 5WG3 561-4AB11 |

| liefern, montieren, in Betrieb nehmen und dokumentieren |
| --- |
| Material:.......... | Lohn:............... |
|  | EP:................... | GP:..................... |