| Pos. Stck. | Touch-Manager wave, monochromer Bildschirm |
| --- | --- |
| Bauform: Unterputzgerät Abmessungen: 257 x 222 x 56 mm (BxHxT) Einbautiefe: 45 mm Abmessungen UP-Dose (nicht im Lieferumfang): 238 x 208 x 68 mm (BxHxT) zum Bedienen und Beobachten von KNX-RF Geräten, mit bis zu 70 Aktorkanälen und 40 Sensorkanälen, mit einem berührungssensitiven 5,7“ STN-Display mit einer Auflösung von 320 x 240 Pixel und automatisch abschaltender Hintergrundbeleuchtung, mit Anschlüssen für Ethernet und KNX-RF, mit der Möglichkeit der Fernbedienung, Fernbeobachtung und Fernkonfiguration mit einem beliebigen über Ethernet verbundenen Endgerät mit HTML4-fähigen Browser, mit der Möglichkeit zur Verwendung als Broswer für HTML-Seiten auf einem externen Server, mit einem Weitbereichsnetzteil für 110V 60Hz / 230V 50Hz, mit Anschluß der Versorgungsspannung über Schraubklemmen für 2,5 mm², mit Ethernetanschluß über RJ45-Buchse. |

Fabrikat: Siemens Bestell-Nr.: 5WG3 580-2AB71

| liefern, montieren, parametrieren, beschriften, in Betrieb nehmen und dokumentieren. |
| --- |
| Material:.......... | Lohn:............... |
|  | EP:................... | GP:..................... |