### Pos. 	Stck.	Steckbarer, EIB Aufputzaktor gesis EIB V 4-Schaltausgänge, 
 	erweiterte Funktionalität 1-phasige Versorgung

Der Aufputzaktor hat vier Schaltausgänge und ist zur dezentralen Montage in Doppelböden oder abgehängten Decken geeignet. Die Einspeisung erfolgt 1-phasig und die elektrischen Verbindungen werden ausschließlich mit Steckverbindern aus der Serie gesis CON hergestellt. Zur Vergabe der physikalischen Adresse hat der Aktor einen Programmier-Taster und eine Programmier-LED. Die Programmierung der Adresse und der Anwendersoftware geschieht mit der ab Version ETS 2. Die Ausgänge sind getrennt voneinander ansteuerbar und alle folgenden Funktionen bzw. Parameter stehen für jeden Ausgang einzeln zur Verfügung: logische Verknüpfung zwischen Schalt- und Logikeingang sowie Sperren des Ausgangs, Ein- und Ausschaltverzögerung sowie Treppenhausfunktion, Invertierung von Eingangsobjekten, Relaisbetrieb als Schließer oder Öffner, Verhalten bei Busspannugsausfall und –wiederkehr, Status automatisch oder auf Anfrage senden, Verwaltung von sechs Szenen,

Versorgung:

Nennspannung: 230V~

Nennstrom: 16A

Anschluss:

Einzelsteckverbinder:

Netz gesis GST 18i5 schwarz

EIB gesis BST 14i2 grün

Kombisteckverbinder:

Netz und EIB gesis EST 2i5 schwarz/grün

Flachleitung:

Netz gesis GST 18i5 schwarz

EIB gesis BST 14i2 grün

Ausgänge:

4 Schaltausgänge (A1 - A4)

Anschluss:

# GST 18i3 schwarz

Nennspannung:

# 230V~, 50...60Hz

Nennstrom:

# 16A ohmsche Last

Montageart: Aufputz

Schutzart: IP 20

Gehäuse: halogenfrei

Brennbarkeitsklasse: UL 94-V-2

Gehäusefarbe: lichtgrau RAL 7035

Abmaße: 254mm x 112mm x 32mm

# Fabrikat: 	Wieland Electric GmbH

Typ: 	gesis EIB V-0/4B 1PH

Bestellnummer: 	83.020.0225.2

| liefern, montieren, parametrieren, beschriften, |
| --- |
| in Betrieb nehmen und dokumentieren |
| Material:.......... | Lohn:............... |
|  | EP:................... | GP:..................... |