Text für Design: DELTA i-system

UP 237E Fan-Coil Unit Bediengerät Büro

zum Anzeigen und Bedienen der Raumtemperatur-Regelung durch einen Fan-Coil Unit Controller REG 540, mit Taster zum Umschalten der Raumbetriebsart zwischen Komfort- und Energiesparbetrieb sowie zum Einstellen der gewünschten Lüfter-Drehzahlstufe bzw. der automatischen Vorgabe der Drehzahlstufe durch den Controller der Fan-Coil Unit, mit 5 gelben LEDs zur Anzeige der manuell eingestellten Lüfter-Drehzahlstufe bzw. der automatischen Drehzahlvorgabe, mit Drehknopf zum Verschieben des Raumtemperatur-Sollwertes innerhalb eines parametrierbaren Bereichs, mit drei grünen LEDs zum Anzeigen der aktuellen Raumbetriebsart (Komfort-, Energiespar- oder Schutzbetrieb), mit einer zweifarbigen LED zur Anzeige, ob der Raum geheizt (rote LED leuchtet) oder gekühlt wird (grüne LED leuchtet), zur Montage auf einem Bus Transceiver Module UP 117/11,

Fabrikat: Siemens, passend zum Design DELTA i-system,

Farbe: titanweiß

Bestellnummer: 5WG1 237-2EB11

oder

Farbe: carbonmetallic

Bestellnummer: 5WG1 237-2EB21

oder

Farbe: aluminiummetallic

Bestellnummer: 5WG1 237-2EB31

Text für Design: DELTA profil

UP 252E Fan-Coil Unit Bediengerät Büro

zum Anzeigen und Bedienen der Raumtemperatur-Regelung durch einen Fan-Coil Unit Controller REG 540, mit Taster zum Umschalten der Raumbetriebsart zwischen Komfort- und Energiesparbetrieb sowie zum Einstellen der gewünschten Lüfter-Drehzahlstufe bzw. der automatischen Vorgabe der Drehzahlstufe durch den Controller der Fan-Coil Unit, mit 5 gelben LEDs zur Anzeige der manuell eingestellten Lüfter-Drehzahlstufe bzw. der automatischen Drehzahlvorgabe, mit Drehknopf zum Verschieben des Raumtemperatur-Sollwertes innerhalb eines parametrierbaren Bereichs, mit drei grünen LEDs zum Anzeigen der aktuellen Raumbetriebsart (Komfort-, Energiespar- oder Schutzbetrieb), mit einer zweifarbigen LED zur Anzeige, ob der Raum geheizt (rote LED leuchtet) oder gekühlt wird (grüne LED leuchtet), zur Montage auf einem Bus Transceiver Module UP 117/11,

Fabrikat: Siemens, passend zum Design DELTA profil,

Farbe: perlgrau

Bestellnummer: 5WG1 252-2EB01

oder

Farbe: titanweiß

Bestellnummer: 5WG1 252-2EB11

oder

Farbe: anthrazit

Bestellnummer: 5WG1 252-2EB21

oder

Farbe: silber

Bestellnummer: 5WG1 252-2EB71

Text für Design: DELTA style

UP 254E Fan-Coil Unit Bediengerät Büro

zum Anzeigen und Bedienen der Raumtemperatur-Regelung durch einen Fan-Coil Unit Controller REG 540, mit Taster zum Umschalten der Raumbetriebsart zwischen Komfort- und Energiesparbetrieb sowie zum Einstellen der gewünschten Lüfter-Drehzahlstufe bzw. der automatischen Vorgabe der Drehzahlstufe durch den Controller der Fan-Coil Unit, mit 5 gelben LEDs zur Anzeige der manuell eingestellten Lüfter-Drehzahlstufe bzw. der automatischen Drehzahlvorgabe, mit Drehknopf zum Verschieben des Raumtemperatur-Sollwertes innerhalb eines parametrierbaren Bereichs, mit drei grünen LEDs zum Anzeigen der aktuellen Raumbetriebsart (Komfort-, Energiespar- oder Schutzbetrieb), mit einer zweifarbigen LED zur Anzeige, ob der Raum geheizt (rote LED leuchtet) oder gekühlt wird (grüne LED leuchtet), zur Montage auf einem Bus Transceiver Module UP 117/11,

Fabrikat: Siemens, passend zum Design DELTA style,

Farbe: titanweiß / metallicsilber

Bestellnummer: 5WG1 254-2EB11

oder

Farbe: basaltschwarz / metallicsilber

Bestellnummer: 5WG1 254-2EB21