Ausschreibungstext N 264E11

Binäreingabegerät N 264E11, 8x AC/DC 12...230 V + 8x potentialfreier Kontakt

mit 16 Eingängen, davon 8 Eingänge für Gleich- oder Wechselspannung im Bereich von 12...230 V und 8 Eingänge für potentialfreie Kontakte,

mit Spannungsversorgung der Elektronik über ein integriertes Netzgerät für AC 230V,

mit 1 grünen LED zur Anzeige der Betriebsbereitschaft,

mit je 1 roten LED pro Eingang zur Anzeige des jeweiligen Signalzustands,

mit pro Eingang wählbarer Funktion:

- Schaltzustand, Binärwert senden,

- Schalten Flanke,

- Schalten Kurz / Lang,

- 1-Taster Dimmen,

- 1-Taster Sonnenschutzsteuerung,

- 1-Taster Gruppensteuerung,

- 1-bit Szenensteuerung,

- 8-bit Szenensteuerung,

- 8-bit Wert Flanke,

- 8-bit Wert Kurz / Lang,

- 16-bit Gleitkommawert Flanke,

- 16-bit Gleitkommawert Kurz / Lang,

- 8-bit Impulszählung ohne Grenzwertüberwachung,

- 8-bit Impulszählung mit Grenzwertüberwachung,

- 16-bit Impulszählung ohne Grenzwertüberwachung,

- 16-bit Impulszählung mit Grenzwertüberwachung,

- 32-bit Impulszählung ohne Grenzwertüberwachung,

- 32-bit Impulszählung mit Grenzwertüberwachung,

bzw. mit pro Eingangspaar wählbarer Funktion:

- 2-Taster Dimmen mit Stopp-Telegramm,

- 2-Taster Sonnenschutzsteuerung,

mit wählbarem Sperren jedes Eingangs über ein zugehöriges Sperrobjekt,

mit Senden der Eingangs-Objekte nach Änderung ,

mit wählbarem zyklischem Senden der Eingangs-Objekte,

mit integriertem Busankoppler mit nur halber Standard-Buslast,

mit Busanschluss sowohl über Busklemme als auch Kontaktsystem zur Datenschiene,

als Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715,

max. Breite 6 TE (1 TE = 18 mm)

Hersteller: Siemens
Best.-Nr.: 5WG1 264-1EB11