REG 540/11 Fan-Coil Unit Controller

zur Regelung der Raumtemperatur bei Einsatz eines Ventilator-Konvektors (Fan-Coil Unit) in 4-Rohr- oder 2-Rohr-Ausführung, zum Heizen und/oder Kühlen des Raums, mit 3 Schaltausgängen (potentialfreie Kontakte, Bemessungsspannung AC 230 V, Bemessungs-strom 6 A bei cos φ = 1) zur Steuerung der Ventilator-Drehzahl, mit zwei Schaltausgängen (Halbleiterschalter, Bemessungsspannung AC 24 V, Bemessungsstrom max. 0,65 A bei cos φ = 1, max. Dauerlast 15 W) zur Ansteuerung von Kleinventil-Stellantrieben über eine jeweils bis zu 20 m lange Leitung, mit einem Binäreingang für AC 24 V zum Anschluss eines Meldekontaktes (z.B. Fensterkontakt) über eine bis zu 30 m lange Leitung, mit einem Eingang zum Anschluss eines Temperaturfühlers zum Messen der Raumtemperatur, mit Sollwert-Vorgabe über den EIB und mit über den EIB umschaltbaren Betriebsarten Komfortbetrieb, Standbybetrieb, Nachtbetrieb, Frost- bzw. Hitzeschutzbetrieb, mit Regelung der Raumtemperatur über einen PI-Algorithmus, mit wählbarer Anzahl (1, 2 oder 3) der Ventilator-Drehzahlstufen, mit wählbarer Nutzung nicht benötigter Ventilator-Steuerausgänge zum Schalten der Beleuchtung, mit Auswahl pro Ventilausgang, ob ein elektromotorischer 3-Punkt-Stellantrieb oder ein elektrothermischer Stellantrieb angeschlossen ist, mit Kommunikationsobjekten zur Anzeige und Bedienung des Controllers über ein separates Bediengerät mit EIB-Schnittstelle, mit Spannungsversorgung der Controller-Elektronik über AC 24V SELV, mit integriertem Busankoppler, mit Busanschluss über zwei Schraubklemmen, als Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715 im Ventilator-Konvektor oder in einem abgesetzten Kleinverteiler, Breite 4 TE.

Lieferant: Siemens (Hersteller: Woertz)
Best.-Nr.: 5WG1 540-5AS11

M 540 Temperaturfühler für Fan-Coil Unit Controller REG 540/01 und REG 540/11

zum Einbau in die Fan-Coil Unit, mit einer 2 m langen Anschlussleitung mit Klemmenstecker.

Lieferant: Siemens (Hersteller: Woertz)
Best.-Nr.: 5WG1 540-8AS01